ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

ГЛАВА 1 ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7

1.1 Положение проектируемого сельского поселения в системе расселения	7

1.2  Существующая застройка	7

1.2.1 Жилая застройка	7

1.2.2  Общественная застройка	8

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка	9

1.3  Существующие памятники истории, культуры, археологии	9

1.4  Транспорт и дороги	10

1.5  Территории специального назначения	10

ГЛАВА 2  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	11

2.1  Климат	11

2.2  Рельеф, геологическое строение. Инженерно-строительные условия	12

2.3  Гидрологические, гидрогеологические условия	12

2.4  Земельные ресурсы. Почвы и растительность.	13

2.5 Минерально-сырьевые ресурсы.	15

2.6. Оценка экологического состояния территории	15

ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.). ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	18

ГЛАВА 4  ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	19

4.1  Прогноз социально-экономического развития.	19

4.2  Численность населения	20

4.3 Жилищное строительство	21

4.3.1 Культурно-бытовое строительство	21

4.3.2 Производственное и  коммунально-бытовое строительство	24

4.4 Функциональное зонирование	24

4.5 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение	25

4.6 Охрана памятников историко-культурного наследия	27

4.7. Озеленение. Рекреация	27

4.8 Пожарная безопасность	28

ГЛАВА 5.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ.	28

ГЛАВА 6 УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТ	29

6.1 Внешний транспорт	29

6.2 Улицы и дороги	29

6.3 Общественный транспорт	30

6.4 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств	30

ГЛАВА 7  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	30

7.1. Теплоснабжение	30

7.1.1 Существующее положение	30

7.1.2 Проектные решения	31

7.2. Газоснабжение	31

7.2.1 Существующее положение	31

7.2.2 Направление использования газа	32

7.2.3 Проектные решения	33

7.3  Водоснабжение	33

7.3.1 Проектные предложения.	33

7.3.2 Пожаротушение.	33

7.4  Водоотведение	34

7.4.1 Проектное решение.	34

7.4.2 Ливневая канализация	35

7.5  Электроснабжение	35

7.5.1 Существующее положение	35

7.5.2 Проектное решение	36

7.6. Телефонизация, теле-, радиофикация	36

7.6.1 Телефонизация.  Существующее положение	36

7.6.2 Теле-, радиофикация. Проектное решение	37

ГЛАВА 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	37

8.1 Охрана воздушного бассейна	38

8.2  Охрана водных ресурсов	40

8.3 Охрана почв, растительности, лесов	44

8.4 Защита от электромагнитного излучения	44

8.5  Санитарная очистка	44

# ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан выполнено в соответствии с положениями и требованиями:

- «Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004г. с изм. и доп.;

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ от 25.10.2001г. с изм. и доп.;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан;

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

1 очередь строительства – 2025 год; расчетный срок — 2035 год.

# ГЛАВА 1 ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

### 1.1 Положение проектируемого сельского поселения в системе расселения

Сельское поселение Ишлинский сельсовет расположен в северной части муниципального района Аургазинский район. Центром сельсовета является село Ишлы.  Границами проектируемого сельского поселения являются:  - земли  Кармаскалинского, муниципального района и  сельских поселений Тукаевский, Новокальчировский, Исмагиловский сельсоветы муниципального района Аургазинский район.

Проектируемый сельсовет в меридиональном направлении пересекает  автомобильная дорога федерального значения Уфа- Оренбург. Отрезки дороги от с Исмагилово и с.Тукаево до вышеуказанной дороги являются дорогами  межмуниципального значения. Остальные дороги местного значения.

Связь со столицей республики городским округом городом Уфа осуществляется  автомобильной дорогой федерального значения Уфа- Оренбург. Расстояние от центра проектируемого сельского поселения с Ишлы до районного центра с. Толбазы составляет 19км.

### 1.2  Существующая застройка

Площадь территории сельского поселения Ишлинский сельсовет составляет 8755га.  Общая площадь населенных пунктов составляет 447га

с. Ишлы -  226 га

д.Арсланово -19,0га

д.Ахмерово -47,0га

д.Муксино -24,0га

д.Старокузяково -107,2га

д.Якты Юл – 23,8га

итого- 447га

#### 1.2.1 Жилая застройка

Жилая застройка представлена 1-2-этажными одноквартирными индивидуальными жилыми домами усадебного типа.  В с. Ишлы существует один 47-ми квартирный, 3-х этажный жилой дом.

Жилой фонд сельского поселения Ишлинский сельсовет составляет 46,546тыс. м²

Всего число квартир (домовладений) — 677 единицы.

Существующая  жилищная обеспеченность- 26,8 м²/чел.

Все населенные пункты электрифицированы.

д.Ахмерово  негазифицирована. В с.Ишлы не газифицированы ул.Луговая, ул.Ленина – частично, в д.Старокузяково не газифицированы ул.Подгорная, ул.Радужная, ул.Молодежная.

Централизованное теплоснабжение отсутствует.

Централизованная канализация отсутствует. Водоснабжение - частично от водоразборных колонок, частично - из колодцев.

Таблица 1 Распределение жилищного фонда по населенным пунктам сельского поселения Ишлинский сельсовет

| Населенные пункты | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь квартир | Кол-во жилых домов | Площадь квартир | Кол-во жилых домов |
| с. Ишлы | 27201 | 318 | 27688 | 325 |
| д.Арсланово | 10868 | 194 | 10922 | 195 |
| д.Ахмерово | 2213 | 39 | 2233 | 39 |
| д.Муксино | 2411 | 48 | 2411 | 48 |
| д.Старокузяково | 1568 | 28 | 1568 | 28 |
| д.Якты Юл | 1703 | 42 | 1724 | 42 |
| итого | 45964 | 669 | 46546 | 687 |

Таблица 2  Ввод в эксплуатацию жилых домов по СП Ишлинский сельсовет

| № | годы | Количество квартир ( индивидуальных домов) | Общая площадь жилых домов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 6 | 841 |
| 2 | 2012 | 7 | 929 |
| 3 | 2013 | 13 | 1493 |
| 4 | 2014 | 8 | 680 |
| 5 | 2015 | 8 | 597 |

#### 1.2.2  Общественная застройка

Таблица 3 Уровень обслуживания населения предприятиями культурно-бытового назначения по сельскому поселению

| № | Наименование | Ед.изм. | Общее количество | Норматив на 1000 жит. | Факт на 1000 жит. (1740ч.) | % обслу-живания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 65 | 53 | 37,4 | 70,6 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Учащих ся | 420 | 137 | 241 | 175,9 |
| 3 | ФАП | объект | 1 | - | - | - |
|  | Больница | койки | 75 | 35 | 43 | 122,9 |
| 4 | Магазины | м2 торг. площ. | 348 | 300 | 200 | 66,7 |
| 5 | Предприятия общественного питания | Пос.мест | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 6 | Учреждения культуры | Мест | 210 | 300 | 120,7 | 40,2 |
| 7 | Библиотеки | Тыс.томов | 23,3 | 4 | 13,3 | 332,5 |
| 8 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 0 | 70-80 | 0 | 0 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 0 | 9 | 0 | 0 |

#### 1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка

Специализацией муниципального района Аургазинский район является растениеводство. Основное внимание в развитии растениеводства отводится совершенствованию структуры посевных площадей, семеноводству и сортообновлению, широкому применению средств химизации, освоению и внедрению передовых технологий возделывания культур и обработки почвы. Фермерские хозяйства, занимаются выращиванием овощей на открытом и закрытом грунте, растениеводством , животноводством, кролиководством, выращиванием молодняка птицы .

Поголовье скота преобладает в хозяйства населения (ЛПХ).

Стимулирование развития малых форм хозяйствования (КФХ и ЛПХ) является одним их приоритетных направлений. Развивая эту форму хозяйствования, муниципальный район получает дополнительный потенциал в росте производства молока, мяса, овощей и других видов сельскохозяйственной продукции.

В границах сельского поселения наиболее крупным действующим предприятием является СПК «Урожай», которое арендует паевые земли и занимается растениеводством. ООО  МТФ «Урожай » эксплуатирует ферму КРС в с. Ишлы.

Таблица 4 Перечень существующих предприятий и объектов производственного икоммунального назначения на территории сельского поселения

| №/№ | Наименование | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Машино-тракторная мастерская | западнее с. Ишлы |
| 2 | МТФ на 200голов | западнее с. Ишлы |
| 3 | Малые предприятия | западнее с. Ишлы |
| 4 | Электроподстанция « Ишлы» | Западная часть с. Ишлы |
| 5 | Склады | Центральная часть с. Ишлы |
| 6 | ИП Губайдуллин (тепличное хозяйство, овцеферма до 100 голов) | западнее с. Ишлы |
| 7 | ООО №Хвойные породы» (лесопитомник, хозяйство с содержанием кроликов) | Северо-восточнее д. Ахмерово |
| 8 | Цех по производству макаронных изделий | Южнее д. Старокузяково |
| 9 | Животноводческий комплекс до 100 голов | Южнее д. Старокузяково |
| 10 | Фруктовые сады | Восточнее д. Старокузяково |
| 11 | Склады | Восточная часть д. Старокузяково |
| 12 | Ветстанция | Западная часть с. Ишлы |
| 13 | Мельница | Западнее с. Ишлы |
| 14 | Растворо-бетонный узел | Западнее с. Ишлы |
| 15 | ТВ-мачта, мачта связи | Северная граница СП |

На территории сельского поселения разработку Уршакского месторождения нефти и газа ведет ОАО НГДУ Ишимбайнефть.

### 1.3  Существующие памятники истории, культуры, археологии

В соответствии с  реестром памятников истории и культуры РБ, на территории сельского поселения Ишлинский сельсовет  объекты культурного наследия отсутствуют

В связи с тем, что на запрашиваемой территории  полномасштабные (сплошные) археологические разведки не проводились, велика вероятность выявления  новых объектов культурного наследия.

Отделом по охране культурного наследия министерства культуры РБ

рекомендовано проведение сплошного натурного обследования.

### 1.4  Транспорт и дороги

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения Ишлинский сельсовет осуществляется  автомобильным транспортом.

Территорию сельского поселения в меридиональном направлении пересекает  автомобильная дорога федерального значения Уфа- Оренбург. Отрезки дороги от с.Исмагилово и с.Тукаево до вышеуказанной дороги являются дорогами  межмуниципального значения. Остальные дороги местного значения.

Связь со столицей республики городским округом городом Уфа осуществляется  автомобильной дорогой федерального значения Уфа- Оренбург. Расстояние от центра проектируемого сельского поселения с Ишлы до районного центра с. Толбазы составляет 19км.

Искусственные сооружения  в местах пересечения автодорог с ручьями и водоразделами представлены водопропускными трубами и небольшими мостами.

Улицы и дороги в крупных населенных пунктах в основном имеют твердое покрытие, частично- асфальтовое, частично- щебеночное, в малых населенных пунктах  преимущественно твердое покрытие отсутствует.

Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс».

### 1.5  Территории специального назначения

К территориям специального назначения относятся сельские кладбища, свалки ТКО, скотомогильники. Санитарная очистка территории от ТКО осуществляется ГУП «Табигат» на договорной основе.

Перечень существующих объектов специального назначения приведен в нижеследующей таблице 5

Таблица  5 Перечень свалок ТКО, кладбищ, скотомогильников на 01.01.2020 год

|  | Наименование населенных пунктов | Местоположение | Емкость, га | примечания (год образования) | % запол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки ТКО |  |  |  |  |
|  | с. Ишлы | 215м севернее села | 0,21 | Несанкциони-рованная | 30 |
|  | д.Старокузяково | 650м- юго-восточнее деревни | 0,47 | Несанкциони-рованная | 20 |
|  | д.Арсланово | 360м северо-западнее деревни | 0,35 | Несанкциони-рованная | 30 |
|  | д.Якты Юл | 130м севернее деревни | 0,33 | Несанкциони-рованная | 20 |
|  | д.Муксино | 200 м западнее деревни | 0,1 | Несанкциони-рованная | 20 |
|  | д.Ахмерово | 200 м западнее деревни | 0,1 | Несанкциони-рованная | 20 |
| 2 | Кладбища |  |  |  |  |
|  | с. Ишлы | Юго-восточная часть села | 3,54 |  | 80 |
|  | д.Арсланово | 390м восточнее деревни | 0,14 |  | 70 |
|  | д.Ахмерово | Западная часть села | 0,5; 0,8 | 2 кладбища | 70 |
|  | д.Муксино | Северная часть деревни | 1,11 |  | 70 |
|  | д.Старокузяково | 20м от застройки, южная часть деревни | 3,01 |  | 70 |
|  | д.Якты Юл | Северная часть деревни | 0,29 |  | 70 |
| 3 | Скотомогильники |  |  |  |  |
|  | Территория Исмагиловского с/с | 1060м восточнее с. Ишлы | 0,2 |  |  |

# ГЛАВА 2  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

### 2.1  Климат

По климатическим условиям территория Аургазинского района относится к умеренно-континентальному типу. Температура воздуха колеблется по сезонам года. Мало бывает дней с постоянной температурой. Бывают холодная зима и жаркое лето.

Таблица 6 Средняя месячная и годовая температура воздуха

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура (в градусах) | -15 | -14 | -8,3 | 3,7 | 13,2 | 18,2 | 18,2 | 17,6 | 11,4 | 3,4 | -5,2 | -12,3 | 2,6 |

Наиболее холодным месяцем является январь. Довольно низкие температуры держатся в декабре и феврале месяцах. В марте месяце начинается потепление воздуха, в апреле устанавливается плюсовая температура. Самый теплый месяц — июль.

Абсолютный максимум температуры воздуха +40ºС. Абсолютный минимум -48ºС. Разница средних температур самого теплого и самого холодного месяцев достигает 34ºС.

На климат района влияют морские и континентальные умеренные, арктические и тропические воздушные массы. Под влиянием холодных арктических воздушных масс в отдельные годы в районе наблюдаются заморозки в начале июня и в конце августа. Преобладающий ветровой режим юг, юго-запад. Среднегодовая скорость ветра 15м/сек.

Продолжительность безморозного периода длится в среднем 133 дня, а в некоторые годы достигает 176 дней. За период с температурой выше 10°С территория района получает около 2000" ºС. Осадки в течение года выпадают неравномерно.

Таблица 7 Количество осадков

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество осадков (мм) | 24 | 22 | 24 | 25 | 40 | 50 | 46 | 50 | 44 | 47 | 36 | 34 | 442 |

Высота снежного покрова достигает до 50-60. см, что в целом достаточно для защиты озимых от вымерзания и увлажнения почвы на весну и начало лета. Неблагоприятные явления природы в отдельные годы губят урожай. Среди них надо отметить засухи и суховеи, сильные продолжительные морозы до установления снежного покрова.

Средняя глубина промерзания грунтов к концу зимы достигает 180см.

Таблицы 8 Климатические показатели по району

| Продолжительность периода (дни) |
| --- |
| безморозного | с температурой воздуха выше (град.) |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 130 | 200 | 170 | 135 | 90 |
| Сумма положительных температур за период с температурой выше 10 град. | Средняя температура воздуха в 13 час. за июль (град.) | Годовой максимум из срочных наблюдений температуры воздуха (град.) | Средний из абсолютных годовых минимумов температуры (град.) | Абсолютный минимум температуры (град.) |
| 2200 | 25 | 38 | -38 | -48 |
| Сумма осадков (мм) |
| За год | За период с мая по сентябрь | Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом (дни) | Средняя из максимальных декадных высот снежного покрова за зиму (см) |
| 450 | 250 | 155 | 40 |

### 2.2  Рельеф, геологическое строение. Инженерно-строительные условия

Территория муниципального района Аургазинский район относится к восточному краю Русской платформы, в разрезе которой выступает кристаллический фундамент и осадочный чехол.

В геологическом прошлом территория проектируемого района была дном теплого моря. В геологическом строении района принимают участие коренные породы пермского, неогенового возраста и четвертичные отложения, перекрывающие их слоем мощностью от 1-8 м. до 20-30м.

Речные долины характеризуются хорошо выраженными террасами, Поверхность поймы и первой надпойменной террасы плоская, изобилует множеством приток, озер-стариц, заболоченных участков. Местами поверхность осложнена карстовыми воронками различной формы; некоторые из них заполнены водой и представляют типичные карстовые озера.

По формам рельефа территория проектируемых  населенных пунктов отнесена к области Прибельской полого-волнистой равнине.

Рельеф территории сельского поселения сложный, с ярко выраженными водоразделами между поймами  мнгочисленных рек и ручьев . Абсолютные отметки водоразделов колеблются в пределах 210-179, пойм-163-122м.

В соответствии с инженерно-строительными условиями,  рассматриваемая территория преимущественно отнесена к  категории территорий условно благоприятные, с неблагоприятными для строительства площадями.

Пораженность проявлениями карста 1-5%; его активность на 1 км2 менее 0,01 провала в год. Участки равнин с преимущественно сглаженными формами рельефа. Основанием являются суглинки и глины с различным содержанием обломков скальных и полускальных коренных пород разнообразного состава. Допустимая нагрузка на рыхлые отложения до 3 кГс/см2, залегающие на различных коренных породах. Подземные воды-0,5-30м.

### 2.3  Гидрологические, гидрогеологические условия

Речная сеть муниципального района Аургазинский район принадлежит бассейну реки Белой и его левобережнего притока реки Уршак.

Питание рек происходит за счет таяния снегов и выпадения атмосферных осадков. Разливаются реки в период весеннего половодья. В поймах рек густой травяной покров, а в некоторых местах эти поймы заболочены

Таблица 9 Перечень рек на территории СП Ишлинский сельсовет

| № пп | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность реки в км | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Сокат | р. Узень | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р. Ишлинский | р. Узень | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Узень | р. Уршак | 64 | 200 | 50 | 20 |
| 4 | р. Сарыелга | р. Узень | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р. Карагашла | р.Сарыелга | 13,4 | 100 | 50 | 20 |

На территории сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район имеются озера:Сиялекуль, Солдаткуль, Моклекуль и другие (без названий) преимущественно карстового происхождения. На  реке Ишлинский имеется пруд.  Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса для озер и пруда принята по 50м, береговая полоса для крупных озер и прудов-20м, для мелких-5м

Гидрогеологические условия

Территория муниципального района Аургазинский район относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну. Волго-Камский бассейн представляет собой сложную систему водоносных горизонтов, отличающихся разнообразием гидрогеологических условий и минерализацией. Отсутствие достаточно выдержанных водоупоров обуславливает связь различных водоносных горизонтов. Подземные воды приурочены к четвертичным образованиям и коренным породам. По характеру циркуляции подземные воды подразделяются на порогово-пластовые, трещинные и трещинно-карстовые.

На территории района нет участков с разведанными запасами пресных подземных вод. В настоящее время подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

### 2.4  Земельные ресурсы. Почвы и растительность.

Таблица 10 Земельные ресурсы

| Категория земель | Площадь, га (существующее положение на 01.01.2015г) |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8111 |
| Земли населенных пунктов( в границах населенных пунктов) | 447 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… | 160 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов; | 0 |
| Земли лесного фонда | 15 |
| Земли водного фонда | 14 |
| Земли запаса | 0 |
| прочие | 8 |
| Итого по сельскому поселению | 8755 |

Таблица № 11 Виды использования земель населенных пунктов на 01.01.2014 г.

| №№ | Населенные пункты | Территория всего, га | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая застройка, га | Общественная застройка, га | Производ ственные террито рии,га | Улицы и дороги,га | Прочие, га |
| 1 | с. Ишлы | 226 | 143,1 | 4,55 | 0,55 | 24,4 | 93,4 |
| 2 | д.Арсланово | 19,0 | 12,83 | 0,04 | - | 3,13 | 3,49 |
| 3 | д.Ахмерово | 47,0 | 26,34 | 0,4 | - | 3,8 | 16,46 |
| 4 | д.Муксино | 24,0 | 15,25 | - | - | 1,07 | 7,68 |
| 5 | д.Старокузяково | 107,2 | 98,19 | 1,1 | - | 5,0 | 2,91 |
| 6 | д.Якты Юл | 23,8 | 17,29 | 0,1 | - | 1,2 | 5,21 |
|  | итого | 447 | 313 | 6,19 | 0,55 | 38,6 | 129,15 |

По агропочвенному районированию муниципального района Аургазинский район относится к лесостепной зоне, подзоне - зауральская лесостепь

Основными почвообразующими породами на территории района являются рыхлые осадочные породы, относящиеся в основном к четвертичному периоду. Преобладают черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные: механический состав этих почв в основном глинистый; содержание гумуса колеблется от 5 до 15% в зависимости от степени эрозированности, мощность гумусового горизонта — 50-80 см.. Выщелоченные черноземы характеризуются сравнительно благоприятным химизмом, агрофизическими и биохимическими свойствами, высокими содержанием гумуса, азота, фосфора и калия, незначительная часть которых представлена подвижными формами. Эти почвы наиболее плодородные в районе. Небольшие площади в районе заняты: черноземами — типичными, остаточно — карбонатными, оподзоленными, а также тамно-серыми лесными.

Нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв в муниципальном районе Аургазинский район является серьезной экологической проблемой

Растительный покров представлен двумя ассоциациями: древесно-кустарниковой и травянистой.

Леса  имеют типичный для лесостепи мелкоколочный характер.  Преобладающая часть территории  распахана.

Основными породами являются дуб, береза, липа, клен, осина. В подлесье встречаются рябина, черемуха, крушина, жимолость. В поймах рек растут ива, калина, ветла, ольха, тальник, осокорь.

Под разреженным пологом леса обильно растут различные травянистые растения. На лесных полянах и опушках леса растут душица обыкновенная, зверобой, синюха, девясил, нивяник обыкновенный, лютик едкий, мышиный горошек, борец высокий, наперстянка крупноцветковая, таволга вязолистная, гравилат речной, купальница европейская, валериана лекарственная и другие. Ранней весной на опушках леса появляются ветренницы лютиковая и дубравная, хохлатки, медуницы, первоцветы. Из зимующих растений с зелеными листьями растет копытень европейский.

В южной части района преобладают степи с травянистыми растениями (типчак, полынь, тысячелистник, лапчатка серебристая, перекати-поле, ковыль перистый, мятлик узколистный, чабрец, земляника, клевер горный и луговой, чина луговая, пырей ползучий, тимофеевка степная, овсянница луговая). По краям полей произрастают васильки, живокость посевная. Из сорных растений в районе преобладают осот, бодяк, вьюнок полевой, пастушья сумка, сурепка, ширица, лебеда, мокрица, яснотки и другие.

В поймах рек и увлажненных местах растут рогоз, стрелолист, осока, аир болотный, белокрыльник. На водной поверхности некоторых озер растут кубышка желтая, кувшинка, ежеголовник ветвистый. Многие малые водоемы покрыты ряской. Повсеместно можно встретить и ядовитые растения: вех ядовитый, вороний глаз, волчье лыко, болиголов пятнистый, дурман, белена черная и многие другие.

Нуждающимися в охране растительными сообществами являются:

- каменистые и настоящие степи,

- семенные дубняки,

Животный мир представлен степными и лесными видами. Повсеместно встречаются зайцы, лисы, косули, кабаны, лоси. В лесных зарослях обитают барсуки. В степной части района много сусликов, хорьков, ласок. Иногда наблюдается появление волков у животноводческих ферм.

Повсюду встречаются птицы: грачи, вороны, сороки, скворцы, ласточки, из мелких птиц в лесу или в рощах - соловьи, иволги, зяблики, горихвостки, дрозды. Ранней весной над полями в небе поют жаворонки. В последние годы на водоемах, кроме диких уток, начали встречаться дикие гуси, лебеди, а в болотистых местах — цапли.

Из класса насекомых на полях и в других местах встречаются кузнечики, пауки, оводы, шмели, осы, шершни и другие, а также разноцветные бабочки: лимонница, траурница, махаон и другие.

Охотничье-промысловые животные представлены преимущественно лесными и лесостепными видами: лось, кабан, косуля, лисица, норка, горностай, хорь степной, барсук, заяц-русак, бобр, ондатра, вяхирь, кряква, чирок-трескунок и другие.

Редкими животными являются: корсак, могильник, большой кроншнеп, серая куропатка, стерлядь и другие

### 2.5 Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан лицензированные участки общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют, в северо-западной и западной частях сельского поселения проходит граница Уршакского лицензионного участка месторождения нефти и газа ОАО НГДУ Ишимбайнефть.

### 2.6. Оценка экологического состояния территории

Состояние воздушного бассейна

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Башкирское УГМС»).

Таблица 12. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2012–2016гг., тыс.т

| г.Давлеканово | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу, в т. ч. | 5,9 | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 5,7 |
| от стационарных источников | 0,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |
| от транспортных средств | 5,7 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

Таблица 13. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в расчетена одного жителя и единицу территории города, тонн.

| Город | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тонн |
| --- | --- |
|  | всего | на одного человека | на 1 га территории |
| Давлеканово | 5,688 | 0,239 | 1,388 |

В валовых выбросах преобладают: оксид углерода, летучие органические соединения (ЛОС), сернистый ангидрид, диоксид азота.

Основные направления промышленного производства города Давлеканово: пищевая и мукомольно-крупяная промышленность, машиностроение и металлообработка, производство стройматериалов.

Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в 2016 году составили 5,7 тыс.т. На долю автотранспорта приходится 3,2 тыс.т. или 56,1%.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2016 году составляет– 2,5 тыс.т.

Состояние водных ресурсов

Мониторинг за качеством поверхностных вод на территории республики Башкортостан осуществляется ФГБУ «Башкирское УГМС».

Река Уршак- небольшой левобережный приток р.Белая с очень жесткой высокоминерализованной водой сульфатного класса кальциевой группы. Качество воды в реке наблюдалось в 2-х створах: выше и в черте д.Булгаково.

В створе выше д.Булгаково вода по качеству по-прежнему оценивалась 4-м классом разряда «б» («грязная»), при этом возрос УКИЗВ до 5,16 и стабилизировался коэффициент комплексности воды средний до 40% и максимальный до 53%. В числе критических показателей загрязненности сохранялись соединения марганца и сульфаты. Сохранялся средний уровень загрязненности соединениями марганца в отчетном году в пределах 16 ПДК, но вследствие возрастания максимальной концентрации до уровня ВЗ (32 ПДК) возросли значения Квз до 3,8 ПДК; в 100% проб фиксировали значения выше ПДК, в 57% - выше10 ПДК, в 14% - выше 30 ПДК. Повысился среднегодовой уровень содержания нефтепродуктов с 2 до 8 ПДК, максимальный- с 4 до 25 ПДК, повторяемость случаев превышения ПДК- с 71% до 86%, превышения 10 ПДК с 0% до 29%. Возросли среднегодовые концентрации соединений железа с нормы до 2 ПДК при увеличении с 29% до 71% повторяемости превышения нормативов не более 4 ПДК. Незначительно снизился природный фон сульфатов до 8 ПДК по средним концентрациям и сохранялся по максимальным на уровне12 ПДК; нарушения нормативов по-прежнему отмечали во всех пробах, а в 43% - выше10 ПДК. Снизилась загрязненность органическими веществами по ХПК по среднегодовой концентрации с 2 ПДК до нормы, в 71% проб превышены нормативы не более 2 ПДК. Участились случаи нарушения норматива по соединениям меди, в 29% проб обнаруживали превышения, но не более 2 ПДК. Среднегодовые концентрации некоторых загрязняющих веществ стабилизировались: соединений никеля в пределах 2 ПДК и соединений азота в пределах нормы, повторяемость превышения нормативов в пробах колебалась в диапазоне от 14% до 43%. Легкоокисляемые органические вещества и фенолы превышали нормативы только в единичных пробах. Ниже нормы наблюдались концентрации хлоридов и соединений цинка.

Качество питьевой воды

Аургазинский район характеризуется недостаточной обеспеченностью ре-сурсами подземных вод питьевого качества. Прогнозные ресурсы подземных вод с минирализацией до 1 г/л составляет 5,4 тыс.м3/сут. На 80% территории района распространены водоносные горизонты с подземными водами жесткостью 10-15˚ Ж, на 10% - с жесткостью до 20˚ Ж.

Месторождения подземных вод с утвержденными запасами на территории района отсутствуют.

По качественным характеристикам подземные воды не везде соответствуют требованиям ГОСТа.

Значительный объем минерализованных подземных вод извлекается при добыче нефти (попутные воды).

Основными источниками загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минудобрений, территории МТФ, МТМ, свинокомплексов, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения и не имеющие зон санитарной охраны.

Техногенное воздействие на подземные воды на территории Аургазинского района оказывают, в основном, предприятия нефтедобычи и сельхозпредприятия.

Почвы

Основными причинами, обуславливающими ухудшение агрофизических свойств почв, являются повсеместная практика длительной отвальной вспашки, обработка почвы с нарушением оптимальных сроков, переуплотнение почвы с применением сельскохозяйственной техники на колесном ходу, недостаточное внесение органических удобрений в почву, отсутствие или малая доля в севооборотах многолетних трав, усиление минерализации.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Ишлинский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- значительная распаханность сельскохозяйственных земель;

- экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, заболоченность, несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- разработка месторождений твердых полезных ископаемых и нефтедобыча без проведения в дальнейшем рекультивации отработанных участков карьеров и нефтешламовых амбаров.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Ишлинский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых коммунальных и производственных отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Ишлинский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Ишлинский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

Состояние ландшафтов

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций.

Классификация антропогенной нарушенности ландшафтов отражает типы использования земель и позволяет определить степень нарушенности ландшафтов в зависимости от вида хозяйственной деятельности:

- естественные природные территориальные комплексы (коренные леса, степи и пр.);

- слабоизмененные (пастбища, сенокосы, леса с мелкими вырубками);

- среднеизменённые (пашни, огороды, сады, промышленные вырубки, кладбища);

- сильноизмененные (карьеры, территории населённых пунктов, полностью эродированные земли,  деградированные пастбища).

Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них ведет к более или менее значительному изменению других.

Влияние антропогенного фактора на формирование и динамику современных природных комплексов проявляется неоднозначно и варьируется в больших пределах: от незначительного изменения (близкие к естественным ландшафтам) до полного преобразования (необратимо измененные ландшафты).

Негативным проявлением хозяйственной деятельности человека в пахотных агроландшафтах является развитие эрозионных процессов.

Вырубки лесов, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт – изменяется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим, поэтому свежие невосстановленные вырубки относятся к среднеизмененные модификациям ландшафта. Сильное разрушение естественной структуры ландшафта происходит при вырубках на склонах, в результате которой развиваются процессы эрозии, идет разрушение почвенного покрова. Такие комплексы являются сильно разрушенными. К необратимо разрушенным территориям относятся промышленные ландшафты – карьеры, отвалы, территории промпредприятий, лишенные растительности и почвенного покрова, с измененным рельефом и гидрологическим режимом.

Естественные природные ландшафты сохраняются в границах особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, а также установленных охранных зон с щадящим режимом использования территории.

Озеленение территории

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Проблемы природопользования и охраны окружающей    среды.

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности предприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

# ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.). ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В границах проектирования выделяются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- зоны охраны водных объектов;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны воздушных линий электропередачи;

- зоны залегания полезных ископаемых;

- зоны распространения экзогенных геологических процессов, представленных  зонами распространения карстовыех процессов, речной эрозией и оврагообразованием.

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

1. Взрыво-пожароопасные объекты: ранее запроектированные  АГЗС и АЗС размещенные на  автодороге Уфа-Оренбург западнее с. Ишлы,

2. Гидродинамические  опасные объекты - существующие пруды.

Зоны охраны водных объектов

Водоохранные зоны предназначены для предотвращения загрязнения, заиливания и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Размер водоохранной зоны устанавливается по требованиям Водного кодекса РФ в соответствии с протяженностью реки. В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на местности не установлены.

Санитарно-защитные зоны.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами. Регламент использования территорий СЗЗ - в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», и республиканских нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» от10.08.2015г

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон  определяются Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Требования электробезопасности в охранных зонах вдоль   воздушных линий электропередачи определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ «Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Зоны залегания полезных ископаемых

Использование территорий в зонах залегания полезных ископаемых предусмотрено в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Закон РФ «О недрах» и Кодексом Республики Башкортостан о недрах (в ред. от 25.05.2010 № 266-з).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказательства экономической целесообразности застройки.

Зоны распространения экзогенных геологических процессов

Зоны распространения экзогенных геологических процессов описаны в Главе V  Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

# ГЛАВА 4  ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

### 4.1  Прогноз социально-экономического развития.

Основной целью развития рассматриваемой территории является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики сел, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития.

Таблица 14 Проектные предложения

| № | Наименование процессов | Проектные предложения на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демографические | 1. Реализация проектов по поддержке материнства и детства |
|  |  | 2. Стабилизация численности населения на уровне 1800 человек |
|  |  | 3. Реализация программ и национальных проектов в области жилищного строительства, здравоохранения, образования на основе нового генерального плана. |
| 2 | Экономические | 1. Размещение территорий под развитие малого предпринимательства западнее с Ишлы. |
|  |  | 2. Строительство АЗС, АГЗС, СТО на автодороге федерального значения Уфа-Оренбург западнее с. Ишлы |
|  |  | 3. Сохранение существующего поголовья в МТФ и кролиководства |
|  |  | 4. Более качественное использование земель за счет рационального функционального зонирования |
|  |  | 5. Пополнение бюджета за счет реализации положений генплана через систему расчета и взимания земельных платежей. |
|  |  | 6. Дальнейшее увеличение объемов жилищного и культурно-бытового строительства. |
|  |  | 7. Совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры |
|  |  | 8. Строительство пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования западнее с. Ишлы. |
|  |  | 9. Создание предприятия по переработке фруктов и ягод местного ассортимента в д. Старокузяково |
|  |  | 10. строительство мусоросортировочного пункта, мусоропере-грузочного участка западнее с. Ишлы. |
|  |  | 11. Восстановление фруктовых садов. |
| 3 | Социальные | 1. Повышение уровня обеспеченности учреждениями образования , здравоохранения , культуры и спорта. Обеспечение минимальных социальных гарантий населению в потреблении социальных благ и услуг. |
|  |  | 2.Совершенствование материально-технической базы социально-ориентированных учреждений. |
|  |  | 3. Увеличение финансирования социальных объектов. |
| 4 | Экологические | 1. Организация водоохранных зон и охраны источников водоснабжения. |
|  |  | 2. Создание озелененных санитарно-защитных зон. |
|  |  | 3. Управление отходами. Работа в соответствии с проектом санитарной очистки МР Аургазинский район, строительство мусоросортировочного пункта, мусороперегрузочного участка западнее с. Ишлы |
|  |  | 4.Организация системы сбора и обработки отходов для вторичного использования |
|  |  | 5. Организация поверхностных стоков. |
|  |  | 6. Берегоукрепление, расчистка русел рек |
|  |  | 7. Строительство очистных сооружений |
|  |  | 8. Систематизация движения автотранспорта |
|  |  | 9. Рекультивация территорий закрываемых свалок ТКО |

### 4.2  Численность населения

В состав сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан входят следующие населенные пункты с соответствующей численностью населения:

Таблица 15 Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Ишлинский  сельсовет

| №№ | Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек на1.01.2016 г | Численность населения, человек на 20.12.2020 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ишлы | 1078 | 981 |
| 2 | д.Арсланово | 45 | 40 |
| 3 | д.Ахмерово | 65 | 55 |
| 4 | д.Муксино | 38 | 30 |
| 5 | д.Старокузяково | 446 | 395 |
| 6 | д.Якты Юл | 68 | 58 |
|  | итого | 1740 | 1554 |

Таблица 16 Возрастной состав населения

| Возрастные категории | Сущ. пол., % | Расч. срок, % |
| --- | --- | --- |
| Возрастная структура населения: всего население | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: - моложе трудоспособного возраста | 18,6 | 20 |
| - население в трудоспособном возрасте | 57,3 | 55 |
| - население старше трудоспособного возраста | 24,1 | 25 |

### 4.3 Жилищное строительство

Таблица 17 Распределение объемов жилищного строительства на расчетный срок

| № | Населенный пункт | Общая площадь, м2 | Количество квартир (домов), шт | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ, сохр. | Новое строи тельст во* | Всего на рассчет ный срок | Сущ, сохр. | Новое строи тельст во | Всего на рассчет ный срок | Сущ. | Всего на рассчет ный срок |
|  | с. Ишлы | 27688 | 11600 | 39288 | 325 | 100 | 425 | 1078 | 1130 |
|  | д.Арсланово | 1568 | 500 | 2068 | 28 | 5 | 33 | 45 | 60 |
|  | д.Ахмерово | 2411 | 0 | 2411 | 48 | 0 | 48 | 65 | 60 |
|  | д.Муксино | 2233 | 0 | 2233 | 39 | 0 | 39 | 38 | 30 |
|  | д.Старокузяковоо | 10922 | 4750 | 15672 | 195 | 45 | 240 | 446 | 450 |
|  | д.Якты Юл | 1724 | 700 | 2424 | 42 | 7 | 49 | 68 | 70 |
|  | итого | 46546 | 17550 | 64096 | 677 | 157 | 834 | 1740 | 1800 |

*- с учетом модернизации существующего жилого фонда

#### 4.3.1 Культурно-бытовое строительство

Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания рассчитана в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* (приложение № 7) и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2015 г.) на расчетную численность населения 1,8 тысяч человек с учётом существующих ёмкостей.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты обслуживания  периодического и повседневное обслуживания

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания.

Объекты, предлагаемые к размещению, показаны на чертеже ГД-4.1 «Карта зонирования территории с планируемыми границами функциональных зон. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства»

Таблица 18 Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания

| Наименование предприятий | Единица измере-ния | Норма-тив на 1000 чел. | Требу- ется всего (1800чел) | Сущ. сохра-няемое | Новое строи тель ство | Размещается всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |
| Детские дошкольные учреждения | место | 53 | 95,4 | 65 | 30 | 95 | с. Ишлы-45+30 д.Старокузяково-20 |
| Общеобразователь ные школы | Учащ. | 137 | 246,6 | 420 | - | 420 | с.Ишлы-270 д.Старокузяково-150 |
| Внешкольные учреждения, всего | мест | 10% от числа школьн. | 25 | - | - | 25 | с. Ишлы в здании общеобразовательной школы |
| Учреждения здравоохранения |
| Больница | коек | 35 | 63 | 75 | - | 75 | с. Ишлы |
| Фельдшерско-акушерский пункт | Объект | По задан. | 1 | 1 | - | 1 | д.Старокузяково |
| Аптеки | м2 общей площади | 14 | 25,2 | - | - | 2 | Аптечные пункта при ФАП и больнице |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Территория открытых сооружений | га | 0,9 | 1,62 | 0 | 1,62 | 1,62 | Во всех населенных пунктах |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. пола | 80 | 144 | 0 | 144 | 144 | с. Ишлы |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | Посетит. мест | 200 | 360 | 210 | 150 | 360 | с. Ишлы-210, д. Старокузяково-150 |
| Библиотеки | тыс.ед./ чит.место | 5-6 4-5 | 23,3 9 | 10,8 - | - 9 | 13,2 9 | с. Ишлы-СДК |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| Магазины, всего | м2 торг. площади | 300 | 540 | 348 | 192 | 540 | с.Ишлы-270+112, д.Старокузяково-78 д.Арсланово-20 д.Якты юл-20, д.Ахмерово-20, д.Муксино-20 |
| Малый рынок | Торг места | 6 | 10,8 | 0 | 11 | 11 | с.Ишлы |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 72 | 0 | 72 | 72 | с.Ишлы - 50, д.Старокузяково-22 |
| Магазины кулинарии | м2 торг. площади | 6 | 10,8 | 0 | 11 | 11 | с. Ишлы - 9, |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 | 12,6 | 0 | 13 | 13 | с. Ишлы 10 раб. мест д.Старокузяково-кпп на 3 раб. места |
| Прачечная | кг белья в смену | 60 | 108 | 0 | 108 | 108 | Приемные пункты |
| Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 6,3 | 0 | 6,3 | 6,3 |  |
| Бани | место | 7 | 12,6 | 0 | 13 | 13 | с. Ишлы - 7 д.Старокузяково - 6 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | с. Ишлы |
| Отделения и филиалы банка | Объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел | 1 | 0 | 1 | 1 | с. Ишлы |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования | объект | 1 объект 20 тыс. | 1 | 0 | 1 | 1 | с.Ишлы |
| Гостиница | место | 6 | 11 | 0 | 11 | 11 | с.Ишлы |
| Мотель |  |  |  |  |  |  | На а/д Уфа-Оренбург близ с.Ишлы |
| Общественные уборные | прибор | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | с.Ишлы |
| Пожарное депо | Пож а/м | 0,4 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | с.Ишлы |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,43 | 9,38 | 2,2 | 11,58 | с. Ишлы - 1 га д.Старокузяково- 1,2га |

#### 4.3.2 Производственное и  коммунально-бытовое строительство

Производственное и коммунально-складское строительство осуществляется на свободных от застройки территориях.

Проектом предлагается сохранение и развитие существующих предприятий, а также:

1. Размещение территории под развитие малого предпринимательства западнее с.Ишлы.

2. Строительство АЗС, АГЗС, СТО на автодороге федерального значения  Уфа-Оренбург западнее с.Ишлы.

3.  Строительство пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования западнее с. Ишлы

4.  Строительство мусороперегрузочного пункта, мусоросортировочного участка западнее с.Ишлы.

5. Восстановление фруктовых садов.

6. Создание предприятия по переработке фруктов и ягод местного ассортимента в д. Старокузяково.

7. Развитие существующей молочно-товарной фермы юго-западнее с.Ишлы, размещение животноводческого комплекса молочного направления (молочной фермы), предназначенной для содержания и доения коров, выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород.

Таблица 19 Расчет потребности в складских территориях

| №№ | Наименование складов | Ёмкость складов | Размеры земельных участков, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив на 1 тыс. чел. | Требуется на расч. срок | Норматив на 1 тыс. чел. | Требуется на расч. срок |
| 1 | Склады общетоварные | Кв.м площади пола | Кв.м площади пола |  |  |
| 1.1 | Продовольственных товаров | 77 | 138,6 | 210 | 378 |
| 1.2 | Непродовольственных товаров | 217 | 390,6 | 490 | 882 |
|  | ИТОГО |  | 529,2 |  | 1260 |
| 2 | Склады специализированные | Тонн |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распределительные (для хранения мяса, жиров, молочных продуктов и т.п.) | 27 | 48,6 | 70 | 126 |
| 2.2 | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | 128 | 230,4 | 610 | 1098 |
|  | ИТОГО |  | 279 |  | 1224 |
| 3 | Склады стройматериалов и твердого топлива |  |  |  |  |
| 3.1 | Склады стройматериалов (потребительские) | - |  | 300 | 540 |
| 3.2 | Склады твердого топлива |  |  |  |  |
|  | -угля | - |  | 300 | 540 |
|  | -дров | - |  | 300 | 540 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1620 |

Складские территории размещены в с.Ишлы и д.Старокузяково

### 4.4 Функциональное зонирование

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона;

2. Общественно-деловая зона;

3. Рекреационная зона;

4. Производственная зона;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6. Зона специального назначения;

7. Прочие территории.

1. Жилая зона представлена

Зоной застройки индивидуальными одноэтажными жилыми домами

с приквартирными участками до 0,35га, в районах нового строительства приквартирный участок составит 0,15 га

В пределах жилой зоны существуют территории  детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

2. Общественно-деловая зона- зона многофункциональной общественно-деловой застройки, которая предназначена для размещения объектов культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного   значения ;

3. Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары, водные объекты в пределах населенных пунктов. Объекты кратковременного отдыха вне границ населенных пунктов.

4. Производственная зона – территория, где размещены промышленные, коммунально-складские объекты, сельскохозяйственные предприятия.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

К этой зоне относятся: улицы, дороги, основные коридоры магистральных сетей.

6. Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории  кладбищ, рекультивируемых  свалок ТКО, скотомогильников, санитарно-защитное озеленение.

7. Прочие зоны – к ним отнесены земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного и водного фондов и другие категории земель вне границ населенных пунктов, резервные селитебные территории.

### 4.5 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение

Проектом предлагается оптимизация функционального зонирования. Преобразования рассчитаны на длительный срок (как расчетный, так и перспективный).

Потребность в селитебных, промышленных, коммунально- складских территориях определена в соответствии с ранее разработанными проектами территориального планирования, а также по рекомендациями СниП и справочников.

Развитие селитебной зоны предлагается за счет приращения территорий в соответствии со схемой территориального планирования.

Таблица 20 Направление развития населенных пунктов

| № | Населенный пункт | Направление развития |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Ишлы | север |
| 2 | д.Арсланово | юг |
| 3 | д.Ахмерово | В собственных границах |
| 4 | д.Муксино | В собственных границах |
| 5 | д.Старокузяково | Юго-восток |
| 6 | д.Якты Юл | Юго-восток |

Проектом предлагается:

Повышение эффективности использования территории.

Формирование многофункциональных общественных центров с учетом радиусов доступности, строительство открытых спортивных сооружений,

Организация парковых зон в поймах рек, озер и прудов.

Совершенствование транспортной системы: Приведение параметров улиц в соответствие с классификацией.

Управление отходами.

Упорядочение промышленных и коммунально-складских зон, создание озелененных санитарно-защитных зон.

Рекультивация нарушенных территорий.

Таблица 21 Движение земельного фонда в пределах проектируемых границ

| №/№ | Перечень земельных участков, из состава которых планируется изъятие земель для расширения границ населенного пункта | Категория земель ( наст) | Пло щадь земель, плани руемых к включе нию в грани цы насе ленного пункта,га | Кадас тровая стои мость участка, руб/кв.м | Вид использо вания (наст.) | Форма соб ственности | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ишлы |
| 1 | 02:05:030803:28 | Земли сельскохозяйственного назначения | 38,95 | 3,73 | пашни | муниципальная | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | 02:05:030803:29 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,6 | 3,73 | луга |  |  |
|  | 02:05:030403:199 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14,1 | 2,95 | пашни | муниципальная | резерв |
|  | 02:05:030403 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,75 |  | Пойма р.Узень | муниципальная | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | итого |  | 70,4 |  |  |  |  |
| Д.Ахмерово, д. Муксино, д. Арсланово |
| Развитие в пределах существующих границ |
| Д. Старокузяково |
| 2 | 02:05:030201 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,8 | 3,73 | Выгон, пашня | муниципальная | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
| 3 | 02:05:030702:82 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12,5 | 3,73 | пашня | частная | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | итого |  | 18,3 |  |  |  |  |
| д. Якты Юл |
| 5 | 02:05:030501 | Земли сельскохозяйственного назначения | 18,1 | 3,73 | пашня | муниципальная | Комплексное жилищное строительство ИЖС |
|  | итого |  | 18,1 |  |  |  |  |
|  | всего |  | 106,8 |  |  |  |  |

### 4.6 Охрана памятников историко-культурного наследия

В соответствии с п.1 ст.31 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, до начала землеустроительных, земляных, строительных и иных работ необходимо проводить историко-культурную экспертизу осваиваемых участков.

В связи с тем, что на рассматриваемой территории  не проводился сплошной мониторинг недвижимых объектов культурного наследия, существует большая вероятность дальнейшего обнаружения памятников. Для определения наличия или отсутствия таковых на запрашиваемых территориях необходимо провести мониторинг территории.

Для проведения археологических исследований (в том числе и разработку проектов зон охраны) заказчику необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение археологических полевых работ, и состоящим в трудовых отношениях с физическими лицами, отвечающими требованиям согласно « Положению о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия», утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

При выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов историко-культурного наследия необходимо провести их государственную историко-культурную экспертизу для обоснования принятия решений в установленном законом порядке. Заключение экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами необходимо представить в госорган по охране памятников.

Необходимо учесть, что археологические исследования (в том числе и проект зон охраны), проводятся за счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п. 4 Федеральный закон № 73-ФЗ).

### 4.7. Озеленение. Рекреация

Проектируемые зеленые насаждения в границах населенных пунктов по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования ( парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения –  санитарно-защитное озеленение.

Озелененные территории, при предлагаемой проектом организации, оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

К зеленым зонам примыкают спортивные, рекреационные, общественные объекты.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, дубы, липы и др., а также кустарник с высокими декоративными свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в границах селитебных территорий на расчетный срок составит 74,2м2/чел.

В районах озер и прудов  имеются традиционные места отдыха. Проектом предлагается их обустройство специальными площадками для размещения палаточных городков, костровищ, туалетов, обустройство пляжей. В с.Ишлы  запроектирована гостиница для приема отдыхающих.

### 4.8 Пожарная безопасность

При разработке документов территориального планирования  должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном Законе Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, «Технических регламентах о требованиях пожарной безопасности».

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм, технических регламентов, технических условий для зданий, на которых действие технических регламентов не распространяются.

Пожарная служба по Аургазинскому району:

Пожарная часть №149 ГУ«14 ОФПС по РБ», расположена в с.Толбазы, по адресу ул.Парковая, 4.

Пожарная часть сельского поселения со строительством теплого гаража запроектирована в западной части с.Ишлы, что позволит обеспечить нормативное время прибытия по техническому регламенту (20 минут для сельской местности).

# ГЛАВА 5.  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0м.

Рельеф территории сельского поселения сложный, с ярко выраженными водоразделами между поймами многочисленных рек и ручьев. Перепад рельефа составляет 127÷207,5 м. Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный - 3,0 тысячные ( в существующей застройке), максимальный – 51,9 тысячных. В местах пересечения улиц с ручьем предусматриваются  водопропускные трубы и водоотводные канавы. Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли.  Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

# ГЛАВА 6 УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ТРАНСПОРТ

### 6.1 Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан осуществляется  автомобильным транспортом.

Развитие сети автомобильных дорог связано со строительством, в соответствии со схемой территориального планирования Аургазинского района: автомобильных дорог межмуниципального значения: а/д Уфа- Оренбург – Тукаево, а/д Уфа- Оренбург – Исмагилово, местного значения:  Старокузяково - Ахмерово, Ахмерово – Новотимошкино, Старокузяково- Ильтуганово.

Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс».

### 6.2 Улицы и дороги

Проектируемая улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественными центрами, производственными территориями, объектами рекреации и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Таблица 22 Показатели транспортной сети в границах проектирования

| Показатели транспортной сети | Единица измерения | Существующее положение | Показатели на расчетный срок(с твердым покрытием) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность дорог общей сети в том числе | км | 24,53 | 35,73 |
| Федеральных | км | 1,6 | 1,6 |
| Межмуниципальных | км | - | 1,2 |
| Местного значения | км | 22,93 | 32,93 |
| Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (межпоселкового автобуса) | км | 1,6 | 32,8 |
| Протяженность улично-дорожной сети(в границах населенных пунктов), всего | км | 24,7 | 34,26 |
| Плотность уличной сети | км/ км2 | 5,52 | 6,19 |

Поперечные профили улиц в  населенных пунктах запроектированы -основные и главные улицы-40-25м в красных линиях с двухполосным движением. Ширина проезжей части-7м , ширина тротуаров-2,25м. Минимальная ширина второстепенных улиц в красных линиях-12-15м, проезжая часть-6м, тротуары-1,5м.

Искусственные сооружения представлены небольшими мостами, водопропускными трубами, плотинами запруд, как правило, с двухполосной проезжей частью автодорог.

Существующие автомобильные мосты:

ЖБ35-8/15-р. Узень; близ д.Старокузяково

Д7-8/5 р Ишлинский ; близ с Ишлы

ЖБ-8-10/5 р Ишлинский ; близ д. Якты Юл

Проектом предусмотрена замена деревянного моста на капитальный.

### 6.3 Общественный транспорт

Межпоселковые пассажирские перевозки осуществляет ГУП «Башавтотранс».

Движение межпоселкового транспорта осуществляется по автомобильным дорогам федерального значения, попутно обслуживая население проектируемой группы населенных пунктов по автодорогам местного значения и основным и главным улицам населенных пунктов. Протяженность линии автобусных маршрутов  в границах проектирования составит 32,8км.

Остановки общественного транспорта размещаются по пути следования, в основном возле объектов культурно-бытового обслуживания, возле мест приложения труда. Остановки должны быть  оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам.

### 6.4 Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 343 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 1800 чел. составит 617единиц.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на проектируемой станции техобслуживания, размещаемой юго - западнее с. Ишлы. Общее количество постов на станции обслуживания принято из расчета 1 пост на 200 автомобилей- 3 поста. АЗС  проектируются из расчета 1 топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей- 2 колонки. Нормы расчета АГЗС отсутствуют. В связи с отсутствием информации по  существующему положению и на перспективу проектом предлагается провести инвентаризацию парка автомобилей, работающих на газовом топливе, а также разработать план мероприятий по его увеличению. Проектом предлагается размещение АГЗС  на автодороге федерального значения Уфа-Оренбург.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей  размещаются на территории приквартирных участков.

Временные стоянки легковых автомобилей у общественных центров рассчитываются при конкретизации емкостей проектируемых объектов в соответствии с действующими нормативами и должны размещаться на собственных территориях в полном объеме.

Размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры см. ГД-5 «Карта границ зон транспортной инфраструктуры».

# ГЛАВА 7  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 7.1. Теплоснабжение

#### 7.1.1 Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан осуществляется мелких индивидуальных котельных небольшой мощности.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

#### 7.1.2 Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 7.1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Таблица 23 Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Общая пло-щадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жите-лей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
| 2 | Расч. срок | 64,1 | 26,25 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 175,2 | 0,3 | 2,2 |
| 3 | Сущ.положение | 64,1 | 26,25 | 1,2 | 0,1 | 1,74 | 175,2 | 0,3 | 1,7 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расч. срок |  |  | 1,8 | 0,2 |  |  | 0,3 | 2,4 |
|  | Сущ.положение |  |  | 1,3 | 0,2 |  |  | 0,3 | 1,8 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расч. срок |  |  | 1,6 | 0,2 |  |  | 0,3 | 2,0 |
|  | Сущ.положение |  |  | 1,1 | 0,1 |  |  | 0,3 | 1,6 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс.Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расч. срок |  |  | 4,3 | 0,5 |  |  | 1,9 | 6,8 |
|  | Сущ.положение |  |  | 3,1 | 0,4 |  |  | 1,9 | 5,4 |

### 7.2. Газоснабжение

#### 7.2.1 Существующее положение

Газоснабжение теплоснабжение сельского поселения Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан осуществляется через АГРС «Исмагилово».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

#### 7.2.2 Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу 24.

Таблица 24 Расчет расходов газа по укрупненным показателям

| №№ | Наименование потребителей | Числ.жителей, тыс.чел. | Сущ.положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ.положение | Расч.срок | Годовой расход, тыс.м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс.м3/год | Часовой расход, м3/час |
|  | Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,74 | 1,8 | 522,0 | 290,0 | 540,0 | 300,0 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 677 | 834 | 1864,5 | 1035,8 | 2296,8 | 1276,0 |
|  | Итого |  |  | 2386,5 | 1325,8 | 2836,8 | 1576,0 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2505,8 | 1392,1 | 2978,7 | 1654,8 |
|  | Категория 2 |
| 3 | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 125,3 | 69,6 | 148,9 | 82,7 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 131,6 | 73,1 | 156,4 | 86,9 |
|  | Категория 3 |
| 4 | Котельные для нужд соцкультбыта | 1,6 Гкал/час 5,4 Гкал/год | 2,0 Гкал/час 6,8 Гкал/год | 752,8 | 218,1 | 946,8 | 286,7 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 3390,1 | 1683,3 | 4081,8 | 2028,4 |

#### 7.2.3 Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Проектом предусматривается газификация д.Ахмерово.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

## 7.3  Водоснабжение

#### 7.3.1 Проектные предложения.

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам сельское поселение Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан относится к недостаточно обеспеченным  по подземным источникам воды.

В настоящее время в сельском поселении Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан отсутствует централизованное водоснабжение. Показатели качества питьевой воды не известны. Поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды или использовать поверхностные источники.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом  с местными водонагревателями;

строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.  Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при  несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии  сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 7.3.

#### 7.3.2 Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

## 7.4  Водоотведение

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в Ишлинском сельсовете отсутствует.  Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации.

#### 7.4.1 Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование с.Ишлы.

На территории села предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемой канализационной насосной станции, откуда стоки по напорным коллекторам направляются на проектируемые ОС с последующим сбросом очищенных стоков в р. Узень.

Производительность проектируемой  канализационной насосной станции, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

В остальных населенных пунктах  предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков  работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды  распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец  по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицу 7.3.

Таблица 25 Нормы и расходы водопотребления и водоотведения  на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Насе-ле-ние, чел. | Нор-ма водо-потр. л/сут. | Водопотребеление | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средне-суточн.-расход м3/сут. | Максим. суточн. расход м3/сут. | Максим. часовой расход м3/сут. | Максим. секунд расход м3/сут. | Средне-суточн.-расход м3/сут. | Максим. суточн. расход м3/сут. | Средний расход Ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| 1 | с.Ишлы Расч. срок | 1130 | 150 | 169,5 | 203,4 | 19,83 | 5,51 | 169,5 | 203,4 | 1,96 | 5,89 |
| 2 | Д.Арсланово Расч. срок | 60 | 50 | 3,00 | 3,6 | 0,81 | 0,23 | 3,0 | 3,6 | 0,03 | 0,1 |
| 3 | Д.Ахмерово Расч. срок | 60 | 50 | 3,00 | 3,6 | 0,59 | 0,17 | 3,0 | 3,6 | 0,03 | 0,1 |
| 4 | Д.Муксино Расч. срок | 30 | 50 | 1,5 | 1,8 | 0,34 | 0,1 | 1,5 | 1,8 | 0,02 | 0,05 |
| 5 | Д.Старокузя-ково Расч. срок | 450 | 100 | 45,0 | 54,0 | 7,1 | 1,97 | 45,0 | 54,0 | 0,52 | 1,56 |
| 6 | Д.Якты Юл Расч. срок | 70 | 50 | 3,5 | 4,2 | 0,95 | 0,26 | 3,5 | 4,2 | 0,04 | 0,12 |
| 7 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расч. срок |  |  | 22,55 | 27,06 | 2,96 | 0,82 | 22,55 | 27,06 | 0,26 | 0,78 |
|  | Итого на расч. срок | 1800 |  |  | 297,66 | 32,59 | 9,05 |  | 297,66 | 2,87 | 8,61 |

#### 7.4.2 Ливневая канализация

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам села Ишлы запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

В проекте принято строительство единых очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод   предусмотрен в р. Узень.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в  сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

## 7.5  Электроснабжение

#### 7.5.1 Существующее положение

Система электроснабжения сельского поселения Ишлинский сельсовет Аургазинского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 110 кВ),  распределительные сети (линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (10/0,4 кВ).

Электроснабжение Ишлинского сельсовета осуществляется по воздушным линиям 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Ишлы».

По территории сельсовета проходят транзитные высоковольтные линии электропередач ВЛ 500 кВ Смеловская-Бекетово, ВЛ 220 кВ Бекетово-Ашкадар, ВЛ 110 кВ Бекетово-Новостерлитамакская ТЭЦ.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Ишлинского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

#### 7.5.2 Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих и проектных подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций:

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

| ТП1 | 40 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 40 кВА |
| ТП3 | 60 кВА |

2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;

3. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ;

4. Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 110 кВ в с. Ишлы, 
д. Муксино, проходящей по существующей усадебной застройке, или замена ВЛ кабельной, в соответствии с СП 42.13330.2011.

Таблица 26 Электрическая нагрузка по сельсовету

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Сельское поселение Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 151,549 | 678,8426 |

## 7.6. Телефонизация, теле-, радиофикация

#### 7.6.1 Телефонизация.  Существующее положение

В настоящее время телефонизация сельского поселения Ишлинский сельсовета Аургазинского района Республики Башкортостан осуществляется от АТС, расположенной в с. Ишлы, ул. Ленина, д. 21.

В селе линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

7.6.2 Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от существующей АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимально необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.

Таблица 27 Предварительное количество необходимых телефонных номеров

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Сельское поселение Ишлинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | 190 | 1000 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем реконструкции и расширения емкостей существующих ЭАТС.

Места размещения существующих ЭАТС и линий связи показаны на схеме объектов инженерного обеспечения.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) проектом предлагается:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах.

#### 7.6.2 Теле-, радиофикация. Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи.

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек на расчетный срок*	- 200 шт.

# ГЛАВА 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня  шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию,

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемой группы населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния  среды.

## 8.1 Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в проектируемом районе являются стационарные источники ( сельскохозяйственные предприятия, ) и передвижные источники (автотранспортные средства).

Проектом предлагается организация санитарно-защитных зон от предприятий и объектов.

Санитарно-защитные зоны приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Таблица 28 Перечень предприятий с нормативными значениями санитарно-защитных зон

| №/№ | Наименование | примечание | Класс опасности (размер СЗЗ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машино-тракторная мастерская | западнее с. Ишлы | 4 (100) |
| 2 | МТФ на 200голов | западнее с. Ишлы | 3 (300) |
| 3 | Малые предприятия | западнее с. Ишлы | 4 (100) |
| 4 | Электроподстанция « Ишлы» | Западная часть с. Ишлы | 150 |
| 5 | Склады | Центральная часть с. Ишлы | 5 (50) |
| 6 | ИП Губайдуллин (тепличное хозяйство, овцеферма до 100 голов) | западнее с. Ишлы | 4 (100) |
| 7 | ООО №Хвойные породы» (лесопитомник, хозяйство с содержанием кроликов) | Северо-восточнее д. Ахмерово | 4 (100) |
| 8 | Цех по производству макаронных изделий | Южнее д. Старокузяково | 5 (50) |
| 9 | Цех по переработке фруктов и ягод местного ассортимента | Южнее д. Старокузяково | 5 (50) |
| 10 | Животноводческий комплекс до 100 голов | Южнее д. Старокузяково | 4 (100) |
| 11 | Фруктовые сады | Восточнее д. Старокузяково | - |
| 12 | Склады | Восточная часть д. Старокузяково | 5 (50) |
| 13 | Ветстанция | Западная часть с. Ишлы | 5 (50) |
| 14 | Мельница | Западнее с. Ишлы | 4 (100) |
| 15 | Растворо-бетонный узел | Западнее с. Ишлы | 4(100) |
| 16 | ТВ-мачта, мачта связи | Северная граница СП | 3 (300) |
| 17 | АЗС | На а/д Уфа- Оренбург | 4(100) |
| 18 | АГЗС | На а/д Уфа- Оренбург | 4(100) |
| 19 | СТО | На а/д Уфа- Оренбург | 4(100) |
| 20 | Пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования | Западнее с. Ишлы | 4 (100) |
| 21 | Мусороперегрузочный пункт, мусоросортировочный участок | Западнее с. Ишлы | 4 (100) |
| 22 | Свалки ТКО |  | 1 (1000м) рекомендованы к закрытию |
|  | с. Ишлы | 215м севернее села |  |
|  | д.Старокузяково | 650м- юго-восточнее деревни |  |
|  | д.Арсланово | 360м северо-западнее деревни |  |
|  | д.Якты Юл | 130м севернее деревни |  |
|  | д.Муксино | 200м западнее деревни |  |
|  | д.Ахмерово | 200м западнее деревни |  |
| 23 | Кладбища |  | 5(50м) |
|  | с. Ишлы | Юго-восточная часть села |  |
|  | д.Арсланово | 390м восточнее деревни |  |
|  | д.Ахмерово | Западная часть села |  |
|  | д.Муксино | Северная часть деревни |  |
|  | д.Старокузяково | 20м от застройки, южная часть деревни |  |
|  | д.Якты Юл | Северная часть деревни |  |
| 24 | Скотомогильники |  | 1 (1000м) |
|  | Территория Исмагиловского с/с | 1060м восточнее с. Ишлы |  |
| 25 | Газопровод- перемычка между гп «Челябинск-Петровск2 и гп. ОАО «Газпром» | Восточная часть сельского поселения | 300м в обе стороны от осм |
| 26 | МНПП « Салават – Уфа2, « Ишимбай- Уфа2 ОАО «Уралтранснефтепродукт | Восточная часть сельского поселения | 100м в обе стороны от оси трубопровода |
| 27 | Действующие кусты нефтяных скважин |  | 3 (300) |

В санитарно- защитных зонах в с.Ишлы от свалки ТКО - 86  жилых дома (закрытие на 1 очередь строительства; от МТМ-9 (предусмотреть мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны - озеленение по периметру, применение современных технологий; прилегающая жилая зона выделена в зону запрета нового строительства);

В санитарно- защитных зонах в д.Арсланово от свалки ТКО - 31  жилых дома (закрытие на 1 очередь строительства);

В санитарно- защитных зонах в д.Ахмерово от свалки ТКО -  все существующие жилые дома (закрытие на 1 очередь строительства);

В санитарно- защитных зонах в д.Муксино от свалки ТКО -   все существующие жилые дома (закрытие на 1 очередь строительства);

В санитарно- защитных зонах в д.Муксино от куста скважин - 11 жилых дома (закрытие на 1 очередь строительства);

в д.Якты Юл – 48 домов находится в санитарно-защитной зоне свалки ТКО,

в д.Старокузяково - 12 жилых дома в СЗЗ от от куста скважин, 17- от свалки ТКО (закрытие на 1 очередь строительства)

Проектируемые производственные и коммунальные площадки размещены с учетом санитарно-защитных зон.

Исходя из многолетних наблюдений, значительная часть загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - это выхлопы автотранспорта.

Параметры проектируемых улиц и дорог запроектированы в соответствии с их классификацией. Поперечные профили включают зеленые  защитные экраны .

Планировочные мероприятия по охране воздушного бассейна.

1. Проектом генерального плана выбраны  наиболее безопасные в экологическом отношении направления территориального развития (с учетом закрытия свалок ТКО и экологических мероприятий на фермах, непосредственно примыкающих к жилым кварталам).

2. Параметры  улиц запроектированы в соответствии с их классификацией.

3. Строительство  жилых зданий только вне санитарно-защитных зон .

4. Создание единой системы озеленения, включающей озелененные улицы, парки, скверы, бульвары, санитарно- защитное озеленение, озеленение прибрежных полос водоемов.

5. Грузовое движение вне селитебных территорий.

Инженерно-технические мероприятия по охране воздушного бассейна.

1. Совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий на предприятиях, доведение  объемом вредных выбросов в воздушном бассейне до 0,8 ПДК на границах СЗЗ.

2. Отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе.

3. Оснащение стационарных источников выбросов газо-, пылеулавливающим оборудованием.

4. Озеленение санитарных зон и территорий предприятий.

Организационные меры по охране воздушного бассейна.

1. Строительство и реконструкция промышленных и сельскохозяйственных предприятий только по проектам, прошедшим экологическую экспертизу.

2. Контроль за работой автотранспорта.

3. Мониторинг состояния атмосферного воздуха.

## 8.2  Охрана водных ресурсов

Проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.(Ст65 п1,2,3 Водного кодекса РФ)

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.( ст65п4 Водного кодекса РФ)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.(Ст 65 п5 Водного кодекса РФ)

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока (Ст.65   п6 Водного кодекса РФ).

Водоохранная зона реки р. Узень составляет 200м, рек р. Сокат, р. Ишлинский, р. Сарыелга, р. Карагашла- -100м

На территории сельского поселения Ишлинский сельсовет имеются озера: Сиялекуль, Солдаткуль, Моклекуль и другие (без названий) преимущественно карстового происхождения. На  реке Ишлинский имеется пруд.  Водоохранная зона для озер и прудов принята по 50м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса (Ст 65 п11 Водного кодекса РФ).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров (Ст 65 п12 Водного кодекса РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель (Ст 65 п13 Водного кодекса РФ).

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии (Ст. 65 п14 Водного кодекса РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы рек Узень р.Сокат, р.Ишлинский, р.Сарыелга, р.Карагашла  составляет 50 м.,

прибрежной защитной полосы озер   и прудов также составляет 50м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах") (Ст 65 п15 Водного кодекса РФ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (Ст 65 п16 Водного кодекса РФ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными  статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (Ст 65 п17 Водного кодекса РФ).

15. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.(Ст 65 п18 Водного кодекса РФ)

Проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим  является поэтапный охват канализацией населенных пунктов с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами (Ст6 п1 Водного кодекса РФ).

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20метров (Узень р. Сокат, р. Ишлинский, р. Сарыелга, р. Карагашла), за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем десять километров.  Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. (Ст6 п6 Водного кодекса РФ)

Затапливаемые и подтапливаемые территории в границах населенных пунктов отсутствуют.

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

1. Поэтапный охват канализацией населенных пунктов  с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском.

2. Установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

3. Озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

1. Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Обеспечение  технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей.

3. Внедрение  водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:

1. Контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения. В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия Донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2. Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для  оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.

3. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения Ишлинский сельсовет особо охраняемых природных территорий республиканского значения не имеется.

## 8.3 Охрана почв, растительности, лесов

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, с учетом категории их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами, в том числе разработку проекта санитарной очистки муниципального района;

- борьба с эрозией и оврагообразованием.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесных насаждений от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

## 8.4 Защита от электромагнитного излучения

По территории сельского поселения проходят ЛЭП 500кВ с охранными зонами  30 м в обе стороны от оси, ЛЭП 220кВт с охранными зонами  25 м и ЛЭП 110кВт с охранными зонами  20 м. Санитарно-защитная зона от электроподстанции  Ишлы -150м.

## 8.5  Санитарная очистка

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

В настоящее время Постановлением правительства №61 от 18.02.2014г. принята государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», которая объединяет 3 подпрограммы: «обеспечение неистощительного природопользования в Республики Башкортостан», «Экологическая безопасность Республики Башкортостан», «Обеспечение реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан»».

Проектом  предлагается:

- закрытие на 1 очередь (2025 г.) свалок ТКО, расстояние от которых до жилой застройки менее 1000 м;

- рекультивация  территорий закрываемых  свалок ТКО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы (пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления на территории сельского поселения Ишлинский сельсовет располагаются следующие объекты размещения отходов:

- свалка ТКО с.Ишлы,

- свалка ТКО д. Муксино,

- свалка ТКО д. Арсланово,

- свалка ТКО д. Якты Юл,

- свалка ТКО д. Ахмерово,

- свалка ТКО д. д Старокузково.

Данные свалки не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов

Проектом предусматривается ликвидация существующих свалок ТКО с последующей рекультивацией, организация централизованной планово-регулярной системы вывоза ТКО с территории сельского поселения, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.

По данным администрации сельского поселения, фактическое количество образующихся твердых коммунальных отходов составляет ориентировочно 415 т/год.

В данном проекте накопления твердых коммунальных отходов расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Исходя из нормы накопления твердых коммунальных отходов 280 кг/чел. в год, их общее количество составит 504т/год

Таблица 29  Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок,т/год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 | 151,3 |
| Бумаги, картон | 37-41 | 201,5 |
| Дерево | 1-2 | 5,04 |
| Металлолом | 4-6 | 25,2 |
| Текстиль | 3-5 | 25,2 |
| Кости | 1-2 | 10,08 |
| Стекло | 2-3 | 15,12 |
| Кожа, резина | 0,5-1 | 5,04 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 | 5,04 |
| Пластмасса | 5-6 | 25,2 |
| Прочие | 1-2 | 10,08 |
| Отсев | 5-7 | 25,2 |
| Всего | 100 | 504 |

В соответствии счастью 8 статьи12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложен перечень видов отходов, содержащих полезные компоненты, захоронение которых планируется запретить

Лом и отходы черных металлов с 01.01.2017

Лом и отходы, содержащие цветные металлы с 01.01.2017

Отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть с 01.01.2017

Отходы бумаги и картона с 01.01.2018

Отходы шин, покрышек, камер автомобильных с 01.01.2018

Отходы продукции из термопластов (в части упаковки) с 01.01.2018

Отходы стекла и изделий из стекла (в части упаковки) с 01.01.2018

Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства с 01.01.2020

Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства с 01.01.2020

Отходы несортированные, включающие виды, указанные в пунктах 1 - 9 настоящего перечня с 01.01.2024

Введение запрета предполагает осуществление стопроцентного сбора и удаления отходов иными способами, нежели захоронение.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1,8тыс.чел.х 50 кг/год = 90т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1(365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((2520х 1х 1,25) / 365х 0,75)х 1,05 =12,08=12 контейнеров (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается вдвое).

Ббунк. = ((135 х1х 1,25) / 365х 1,5)х 1,05 = 0,32=1бункер

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО:

М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час;

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час;

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог. - продолжительность погрузки, час;

Траз. - продолжительность разгрузки, час;

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час;

Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+0,5+1)=3,5~4 - число рейсов;

Псут = 4х20,6 = 82,4м3 — суточная производительность мусоровоза.

М=1 мусоровоз.

В соответствии с «Генеральной схемой очистки муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан Аургазинского района», выполненной ГУП «Табигат» в 2014 году, сбор ТКО на проектируемой территории предусматривается в несменяемые контейнеры малой емкости (0,75 м3).

Мусороперегрузочный пункт (МПП), мусоросортировочный участок (МСУ) запроектированы западнее с. Ишлы. Здесь же запроектирован пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования (кадастровый квартал 02:05:030805; см. №12. №23 ГД-3 «Карта зонирования территории с планируемыми границами территориальных зон. Карта границ земельных участков для размещения объектов капитального строительства (Основной чертеж)»).

После предварительной сортировки отходы транспортируются на полигон ТКО с.Толбазы, часть подлежит дальнейшей переработке на мусоросортировочный комплекс г.Стерлитамак, остаток – захоронению.

Усовершенствованный полигон ТКО с.Толбазы ГУП «Табигат» расположен к западу от с.Толбазы. В соответствии с «Территориальной схемой в области обращения с отходами Республики Башкортостан» в государственный реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) под номером 02-00097-3-00625-310715, кадастровый номер земельного участка - 02:000716300870:311214, общая вместимость полигона 122,7тыс.м3. Статус - полигон  переходного периода. На этой площадке планируется размещение МПП, МСУ.  Эксплуатация объекта производится согласно СанПин 2.1.7.1038-01

Работы по управлению отходами на территории Аургазинского района ведет ГУП «Табигат» на договорных условиях с привлечением специализированных служб и автохозяйства, размещенных в районном центре.  Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии. Сбор, утилизацию и переработку специфических  видов отходов (люминесцентные, ртутные лампы, биологические отходы, аккумуляторы, автомобильные шины) производят специализированные организации

Рекультивация нарушенных территорий

Проектом предлагается  рекультивация территории закрываемых свалок ТКО. Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический этапы.

Технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

Биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.